## Slide 1: Tárgyak felismerése és követése gépi látás segítségével
Előadó:Füzesi Máté
Konzulensek: Ráth István, Papp István, Vörös András

## Slide 2: Motiváció
Gépi látás széleskörű alkalmazása
  Robotika
  Ipari folyamatok felügyelete
  Videó bíró
  Közlekedés
Speciális megoldások egy problémára
Tárgyak detektálására, követésére alkalmas eszköz
  Real-time
  Platform és nyelv független
  Képfeldolgozási ismeretek nem szükségesek hozzá

## Slide 3: Esettanulmány
MoDeS3 - Model-based Demonstrator for Smart and Safe Systems
LEGO robot mozgásának megfigyelése
    Önálló feladatvégzés támogatása gépi látással
Példa feladat: Rakomány automatikus levétele egy vagonról
  Rakomány és robot kar detektálása, követése
  Pozíciójuk pontos meghatározása
  Robotvezérlő állapotgépnek események szolgáltatása

## Slide 4: Specifikáció
Megadott konfiguráció alapján a tárgyakat referencia helyzetben felismeri
Figyelemmel kíséri a markerek pozíciójának változását
Tárgy és marker azonosító alapján lekérdezhető a valós pozíció
Adatküldés MQTT segítségével

## Slide 5: Specifikáció
JSON konfigurációs fájl
  Információk a keresett tárgyról
    Azonosító
    Markerek száma
    Markerek fizikai orientációja
    Markerek listája balról jobbra haladva
  Információk a rajta elhelyezett markerekről
    Azonosító
    Referencia ponthoz képest hol helyezkedik el
    Előző ponthoz képest hol helyezkedik el
    Távolsága a referencia ponttól cm-ben

## Slide 6: Kutatás
Megfelelő marker kiválasztása
  Infravörös fényforrás
  Különböző színek
  Környezetétől jól elkülöníthető minta
  Különböző formák
  Ezek kombinációja
Megfelelő kamera a választott markerhez
  Infravörös fényre érzékeny
  Színes
Képfeldolgozó algoritmusok megismerése

## Slide 7: Választott technológia
Infravörös fényforrás
  LED
  Kis méret, bárhova elhelyezhető
  Szemmel nem látható fény, nem zavaró
Infravörös fényre érzékeny kamera
Infravörös szűrő
  A LED fényét átereszti
  A környezet sötétebb lesz
  Egyszerű és gyors képfeldolgozó algoritmus

## Slide 8: Jelenlegi állapot
Alap implementáció elkészült
  Konfiguráció alapján felépül egy modell
  Referencia helyzetben detektál
  Követi a mozgást
  Rárajzolja a képre a megtalált markereket és az azonosítójukat
  Valós koordinátákat számol

## Slide 9: Esettanulmány

## Slide 10: Demo
Itt lesz egy screencast robot trackelésről

## Slide 11: Ami még hátra van
  Detektáló algoritmus továbbfejlesztése
    Több tárgy esetén vannak még problémák
  Marker követés javítása
    További algoritmusok kipróbálása
  MQTT integráció
    Folyamatos koordináta küldés
    Lekérdezés jellegű, igény szerinti koordináta küldés
  Gyakorlati használhatóság demonstrációja
    Esemény generáló komponens
    Együttműködés a robot vezérlővel